Załącznik nr 9 do SIWZ – Warunki techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

OPRACOWANIA PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ 3 KLASY NA OBSZARZE POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

Przedmiotem prac geodezyjnych jest inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu pajęczańskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

- Pobranie materiałów z zasobu ODGiK i ich analiza pod kątem możliwości wykorzystania danych pomiarowych do adaptacji, o ile od pomiaru przewyższeń upłynęło mniej niż 20 lat.

- Inwentaryzację punktów istniejącej dotychczasowej szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy oraz trwale stabilizowanych punktów osnów wysokościowych niższych klas.

- Uzgodnienie z Zamawiającym liczby punktów w zmodernizowanej sieci wysokościowej oraz stanu jej zagęszczenia.

- Wywiad terenowy w celu ustalenia lokalizacji nowych punktów.

- Opracowanie projektu technicznego (mapa projektu i opis projektu) oraz przedłożenie go do zatwierdzenia.

- Do realizacji prac należy stosować obowiązujące przepisy techniczno-prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.276              z późn. zm.) – zwana dalej ustawą pgik;

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego                           i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) – w zakresie metadanych zbiorów danych przestrzennych, identyfikatorów i klauzul materiałów będących w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) – w zakresie opisu układów odniesienia, układów wysokościowych, typów, definicji i kodów obiektów oraz zależności pomiędzy układami odniesienia, układami wysokościowymi;

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) – w zakresie podziału osnów, numeracji punktów osnów, zawartości opisów topograficznych, schematu aplikacyjnego UML baz danych, katalogu obiektów i atrybutów, schematu aplikacyjnego GML, zwane dalej rozporządzeniem ws. osnów;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 24.01.2001r. (Dz. U. Nr 11, poz. 89) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1086).

- Informacje o obiekcie:

Powierzchnia powiatu wynosi 804 km2.

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się:

125  – punktów podstawowej osnowy wysokościowej,

367  – punktów szczegółowej osnowy wysokościowej,

1043  – punktów wysokościowych klas niższych.

180  – przewidywana liczba punktów nowych do założenia.

- Materiały źródłowe

- Wykazy punktów podstawowej i szczegółowej osnowy wysokościowej oraz dawnych osnów wysokościowych niższych klas trwale stabilizowanych z terenu objętego opracowaniem.

- Opisy topograficzne w/w punktów. Brakuje około 300 opisów punktów klas niższych.

- Operaty techniczne z prac geodezyjnych dotyczących osnowy wysokościowej – zestawienie operatów stanowi załącznik do niniejszych warunków technicznych.

- Mapy przeglądowe osnowy szczegółowej.

- Zakres prac geodezyjnych:

- Analiza materiałów archiwalnych pod kątem adaptacji stabilizacji lub pomiaru do zmodernizowanej sieci

  - Adaptowany pomiar powinien być wykonywany nie dawniej niż 20 lat temu.

  - Pomiary archiwalne adaptowane do nowej sieci powinny spełniać wymagania dokładnościowe dla osnowy szczegółowej. Średni błąd pomiaru nie powinien być większy niż 4 mm/km.

  - Rodzaj stabilizacji znaków adaptowanych i ich rozmieszczenie powinny spełniać kryteria właściwe dla osnowy szczegółowej.

- Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej na terenie opracowania

W ramach inwentaryzacji punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej należy:

  - Wykonać przegląd wszystkich istniejących na opracowywanym terenie reperów podstawowej i szczegółowej osnowy wysokościowej oraz tych reperów niższych klas (dawna IV, pomiarowa), które z uwagi na sposób stabilizacji mogą być włączone do modernizowanej osnowy;

  - Odnotować wyniki inwentaryzacji na kopiach opisów topograficznych, a dla punktów, dla których jest tylko opis słowny lub sytuacja terenowa jest zupełnie zmieniona, należy wykonać nowy opis topograficzny oraz określić współrzędne x i y;

  - Dokonać oceny znaku oraz możliwości jego adaptacji do modernizowanej sieci;

  - Sporządzić arkusze inwentaryzacyjne;

  - Wykonać analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów.

- Uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące liczby punktów w zmodernizowanej sieci oraz jej zagęszczenia

  - W celu przeprowadzenia uzgodnień z Zamawiającym należy opracować wstępne założenia do wykonania projektu;

  - Przy opracowaniu założeń należy wykorzystać w sposób maksymalny istniejące stabilizacje znaków spełniających wymogi punktów szczegółowej osnowy wysokościowej;

  - Przy projektowaniu przebiegu nowych linii należy uwzględnić zapisy Rozdziału 7 pkt 4 Rozporządzenia ws. osnów;

  - Przy projektowaniu przebiegu linii należy uwzględnić studium planów zagospodarowania przestrzennego pod katem przyszłego zainwestowania terenu.

- Wywiad terenowy w celu ustalenia lokalizacji nowych punktów

  - Na podstawie wstępnej koncepcji przebiegu nowo projektowanych linii niwelacyjnych wskazanych w założeniach projektu i uzgodnionych z Zamawiającym, należy wykonać wywiad terenowy w celu ustalenia miejsca stabilizacji każdego z nowych reperów;

  - Dla nowoprojektowanych punktów należy uzyskać zgodę właściciela lub użytkownika terenu na posadowienie znaku wysokościowego;

  - Należy sporządzić roboczy opis dla nowoprojektowanych punktów.

- Opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej;

  - Na podstawie wyników inwentaryzacji, wywiadu terenowego oraz analizy materiałów archiwalnych należy opracować projekt techniczny modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej;

  - Projekt powinien zagwarantować uzgodnioną długość linii niwelacyjnych i liczbę reperów oraz uwzględniać wszystkie szczegółowe sugestie Zamawiającego;

  - Punkty modernizowanej sieci powinny zostać zanumerowane zgodnie z Rozdziałem 9 Rozporządzenia ws. osnów;

  - Projekt powinien zawierać:

- Opis projektu technicznego ze wszystkimi informacjami na temat projektowanej sieci, zgodnie z pkt 16.1 Rozporządzenia  ws. osnów, w tym zestawienie wszystkich projektowanych linii niwelacyjnych z podziałem na odcinki niwelacyjne z podaną liczbą km do pomiaru;

- Mapę projektu technicznego w odpowiednio dobranej skali;

  - Projekt (opis projektu i mapa projektu) należy przedłożyć do zatwierdzenia przez Starostę.

- Dokumentacja techniczna

Z wykonanych prac należy sporządzić i przedłożyć następującą dokumentację, skompletowaną w formie operatu technicznego, zawierającego:

  - Sprawozdanie  techniczne z wykonanej inwentaryzacji zawierające:

  - Zestawienie liczbowe zainwentaryzowanych punktów z podziałem na punkty: zniszczone, zaadaptowane do pomiaru, istniejące, nowe;

  - Arkusze inwentaryzacyjne punktów w podziale sekcyjnym;

  - Opisy topograficzne z wynikami inwentaryzacji;

  - Robocze opisy topograficzne punktów nowych;

  - Zestawienie dokumentów archiwalnych otrzymanych od Zamawiającego z opisem  ich wykorzystania oraz wskazaniem materiałów które utraciły wartość użytkową;

  - Projekt techniczny skompletowany w osobnej teczce w celu przedstawienia do zatwierdzenia.

Sporządzono: 15.06.2020 r.

Adam Mucha

Geodeta Powiatowy

Załączniki:

Zestawienie operatów:

- M 34-14 ( Zduńska Wola ) Katalog punktów niwelacyjnych

- M 34-15 ( Pabianice) Katalog punktów niwelacyjnych

- M 34-26 ( Wieluń ) Katalog punktów niwelacyjnych

- M 34-27 ( Radomsko ) Katalog punktów niwelacyjnych

- M 34-39 ( Częstochowa ) Katalog punktów niwelacyjnych

- 132.333-02/1970 Rzeka Warta

- operat z pomiaru przemieszczeń z 1988 r. z terenu Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego

- operat z pomiaru osnowy wysokościowej na terenie oddziaływania kopalni Bełchatów -P.1009.2016.959